ООО “Гелиос”

Солнечные водонагреватели

Краснодар 2010 г.

ООО "ГЕЛИОС"

Адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Сормовская,  д. 106/1

Тел. (928) 041-74-40,   e-mail: sun_water@mail.ru

www.heliosllc.narod.ru

Здравствуйте!

Наша компания предлагает Вам великолепный способ не просто сэкономить Ваши деньги, но и перейти на новую ступень развития! Теперь Вы можете экономить электроэнергию, не прилагая к этому ни каких усилий. Мы предлагаем Вашему вниманию солнечные водонагреватели.

Солнечный свет как неиссякаемый источник энергии, который не используется в полной мере, возможности использования которого привлекают все больше внимания. В большинстве стран гелиоустановки пользуются огромной популярностью. Экономия от использования солнечных водонагревателей прямо пропорциональна росту цен на энергоресурсы, затраченные на нагрев той же воды. На сегодняшний день в летний сезон только на черноморском побережье затрачивается примерно 400 МВт/ч электрической энергии, сжигается 600 000 тон жидкого топлива и 3 000 000 м³ природного газа.

Представляем последнее поколение солнечных водонагревателей, основанных на вакуумных технологиях. Коллектор представляет собой набор из восемнадцати (так же пятнадцати и четырнадцати в зависимости от модели) трубок коаксиальной структуры с вакуумом в межтрубном пространстве и селективным покрытием на наружной поверхности внутренней трубки. Стекло обладает высокой проводимостью фотонов света до 94%. Коллектор сконструирован таким образом, что он эффективно поглощает как прямое, так и рассеянное излучение происходящего от солнца. Прочность вакуумной трубки обеспечивает попадание града до 25 мм без последствий для нее. Срок эксплуатации 15 лет.

а) 	б)в)

Рис. 1

Существует три типа систем ALT-C (рис. 1а); ALT-P (рис. 1б); ACL (рис. 1в).

Солнечный водонагреватель типа ALT-C (рис. 1а), полагается на естественное обращение воды между вакуумными трубами и резервуаром. Вода, попадая в вакуумную трубку, нагревается и естественным путем теплообмена поднимается в накопительный бак, когда более прохладная вода опускается к основанию трубок. Конкретный тип устройства имеет контроллер, который управляет встроенным электрическим нагревателем мощностью 2000 Вт и уровнем в баке. Система предназначена для эксплуатации с отсутствием давления, для этого в комплекте поставляется с соленойдным клапаном.

Солнечный водонагреватель типа ALT-P (рис. 1б). В данном типе в отличии от предыдущего вода не попадает в саму трубку, поэтому данная установка может использоваться при отрицательных температурах до -30 ºС. Внешний вид трубки представлен на рис. 2. Данная система используется с давлением до 5 bar. Комплект поставки: контроллер, электрический нагреватель, предохранительный клапан 6 bar.

Рис. 2

Солнечный водонагреватель типа ACL (рис. 1в). Данный тип имеет особенность в том, что коллектор отделен от бака. Эта систему можно комбинировать с уже существующим водогрейным котлом.

Рис. 3

При этом происходит значительная экономия применяемого топлива.

Во всех представленных типах внутренняя стенка накопительного резервуара исполнена из высококачественной пищевой стали, поэтому горячую воду можно использовать в бытовых и пищевых целях. К системам ALT-P (рис. 1б); ACL (рис. 1в) осуществляется монтаж насосов с обратным клапаном, которые поддерживают давление до 5 атмосфер.

Подогрев воды в ясную погоду до 95°С. В зимнее время (до -30°С) и непогоду до 45°С. Ночью предусмотрена страховочная система – электрический ТЭН. С помощью специального контроллера Вы можете контролировать температуру подаваемой воды.

Из вышеназванного, можно сделать правильный вывод, что данные установки прекрасно подойдут для горячего водоснабжения, отопления, подогрева бассейна, обогрева теплиц, технологических целей и т.д. и т.п.

Данные технологии дают неплохую возможность сэкономить, так как за солнце не нужно платить. При этом Вы получаете европейское качество по приемлемой цене!

Применение гелиоустановок пансионатами, санаториями и частными гостиницами на побережье позволит колоссально снизить затраты на электроэнергию в течение всего года, так как солнечные водонагреватели ALT-P (рис. 1б) и ACL (рис. 1в) работают все 12 месяцев!

Солнечные водонагреватели лучшее решение Вашей экономики!

Спецификация вакуумной трубы.

| Структура | Удвоенная стеклянная трубка с коаксиальной структурой |
| --- | --- |
| Состав стекла | Кремневоеборное стекло 3.3 |
| Внешний диаметр и толщина | 0=47±0.77мм & = 1.6мм 0=58±0.77мм & = 2мм |
| Внутренний диаметр и толщина | 0=37±0.77мм & = 1.6мм 0=47±0.77мм & = 1.6мм |
| Длина трубы | 1800(±5мм) |
| Способность поглощения | Структура | AL-N/AL Отборное поглотительное покрытие |
|  | Поглотительный разряд | as 0.90-0.94 |
|  | Разряд эмиссии | ∑h ≤0.075 |
| Вакуумное отношение | P=-20(Па) |
| Средний коэффициент потери температуры | ULT <0.6Вт (м2); 5-6 ºС в сутки |
| Срок службы | до 15 лет |

Внутренние покрытие резервуара:     SUS3042B сорт пищевой стали.

Внешнее покрытие резервуара:            Алюминиевый лист.

Изоляционный слой:                                50-60 мм вспененного полиуретана.

Каркас:                                                        Алюминиевый сплав.

Покрытие конструкции:                          ABS Материалы, устойчивость к        ультрафиолету.

Когда солнце платит за Вас!

Прайс лист

1. Цена водонагревателя указана с учетом монтажа и доставки (монтаж производится с использованием заводского каркаса водонагревателя на заблаговременно подготовленную Заказчиком площадку  и подведенной системой водоснабжения).

2. Стоимость изготовления и монтажа индивидуального каркаса для водонагревателя определяется дополнительно согласно договоренности с Заказчиком, с использованием его материалов. Стоимость демонтажа старого покрытия (подготовка площадки к монтажу) также определяется дополнительно.

3.  Доставка на расстояние свыше 150 км (начальный пункт г. Краснодар) оплачивается по тарифу 15 руб./км.

Цена коллектора 18х1800х58 без дополнительного оборудования ~ 18 000 руб.

Для создания давления в системе, дополнительный насос (только в случае полного отсутствия давления) ~ 20 000 руб.

.

* Цены представленные в таблице могут изменяться, т.к. зависят от партии и комплектации (уточняйте по телефону).

Гарантия 1 год.

По интересующим вопросам Вы можете проконсультироваться у наших специалистов.

Контактные данные:

ООО «Гелиос»

Менеджер по продажам Перевертайло Александр Витальевич.

sun_water@mail.ru

Тел. 8-928-04-174-40

# Text boxes

| Вид. | Поглотительная площадь коллектора. м² | Коллектор | Резервуар Л. | Скорость Нагрева кг/ч | Температура ºС | Цена с учетом налогов, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALT-C | 2,22 | 18×1800×58 | 150 | 60-200 | 45-95 | 29 000 |
| ALT-P | 2,22 | 18×1800×58 | 150 | 60-200 | 45-95 | 40 000 |
| ACL | 2,22 | 18×1800×58 | 150 | 60-200 | 45-95 | 66 000 |